## Slide 1: 17 炭素、窒素、硫黄由来の大気汚染物質
CO 、 CO2 、 NO 、 NO2、SO2などの大気汚染物質としての発生機序

## Slide 2
高等学校学習指導要領（平成30年告示）該当箇所
理科編 化学
（3） 無機物質の性質
（ｱ） 無機物質
典型元素の性質が周期表に基づいて整理できる。
㋐ 典型元素

## Slide 3: この資料の活用例
非金属の典型元素である硫黄、窒素、炭素が酸素と反応することで、大気汚染物質や温室効果ガスを発生させることやその影響について紹介する。

## Slide 4
１．エネルギー供給源の動向
出典：資源エネルギー庁ホームページ（https://www.enecho.meti.go.jp/about/whitepaper/2024/html/1-3-1.html）
我が国において、産業や業務、運輸、生活で必要とする膨大なエネルギーは何から賄われているのでしょうか。
日本の電源構成の推移を確認すると、およそ7割が石油、石炭などの化石燃料によっていることが分かります。

## Slide 5
２．化石燃料の成分
石油は太古の動物が、石炭は太古の植物が化石化し、変化したものです。動物細胞も植物細胞も、水、炭水化物、脂質、タンパク質、核酸などの成分を含んでいます。
炭水化物、脂質、タンパク質、核酸の有機化合物は炭素（C）を含む成分です。タンパク質と核酸には、基本構造に窒素（N）が含まれています。タンパク質を構成するアミノ酸には、硫黄（S）を含むものがあります。
石油や石炭の化石燃料の主な成分は炭素です。窒素や硫黄も微量ながら含まれることになります。
炭水化物 |  | C,H,O | 単糖類、二糖類、多糖類
脂質 |  | C,H,O,P | 脂肪酸、グリセリン、リン酸化合物
タンパク質 |  | C,H,O,N,S | 多数のアミノ酸がペプチド結合し、立体構造を形成
核酸 | DNA | C,H,O,N,P | 塩基・五炭糖・リン酸からなるヌクレオチドが多数結合
 | RNA |  | 

## Slide 6
化石燃料を燃やしてエネルギー源として活用することは、炭素、窒素、硫黄を酸素と結びつけることです。炭素と窒素は、燃焼条件によって完全に酸化されず、一酸化炭素や一酸化窒素になる場合もあります。いずれも、環境に負荷をかける物質になります。
また燃焼物のなかの灰分は燃焼によって「ばいじん」として煙を黒くし、人の健康にも影響を与えます。工場などから排出される「ばいじん」などの粒子の内、直径が10 μｍ（ 1 μｍは1 ｍの100万分の1 ）のものは、微小なため大気中に長期間滞留し、肺や気管などに沈着して、呼吸器に影響を及ぼすことから浮遊粒子状物質（SPM）として法律に基づく監視の対象となりました。また、このように発生源から直接粒子として大気中に排出される汚染物質を「一次粒子」と呼びます。
C
N
S
CO2
NO
NO2
地球温暖化の原因となる温室効果ガス
呼吸器に影響を及ぼす大気汚染物質
→法律による規制の対象
SO2
CO
二酸化炭素
一酸化炭素
一酸化窒素
二酸化窒素
二酸化硫黄
（硫黄酸化物）
（窒素酸化物）
３．大気汚染物質の発生

## Slide 7
NO
一酸化窒素
NO2
二酸化窒素
SO2
二酸化硫黄
NH4NO3
O2
O3
酸素
オゾン
光化学オキシダント
（オゾン、パーオキシアセチルナイトレートその他の光化学反応により生成される酸化性物質）
NH3
(NH4)2SO4
NO3-
SO42-
酸性雨
SPM,PM2.5の成分
アンモニア
硝酸ｱﾝﾓﾆｳﾑ
硫酸ｱﾝﾓﾆｳﾑ
大気中の放出された窒素酸化物や炭化水素は、紫外線による光化学反応で光化学オキシダントを生成することがあります。高濃度の光化学オキシダントは、目やのどに刺激を与えます。北半球では、オゾン層から降下するオゾンも加わって、春に地上のオキシダント濃度が上昇することがあります。
大気中の放出された窒素酸化物や硫黄酸化物は、光化学反応などによりアンモニア塩などの二次粒子に変化します。これらは、SPMやさらに微小な粒子であるPM2.5の成分の一つです。
硝酸イオン
硫酸イオン
大気中で硝酸や硫酸にまで酸化された大気汚染物質は、雨に取り込まれると「酸性雨」の成分となり、環境を酸性化していきます。